## Slide 1: 運用優先權與無耐性之區塊鏈交易模型研究 A Study on Blockchain Transaction Models with Priority and Impatience
指導教授： 鍾順平 教授
研 究 生： 蔡怡翔
西元 2025 年 7 月 2 日
Notes: 各位口試委員大家好，我是蔡怡翔
我的研究題目是

## Slide 2: Outline
Motivation
System Model
Analytical Model
Numerical Results
Conclusions and Future Works
Notes: 動機
系統模型
解析模型
數值結果
結論 未來展望

## Slide 3: Outline
Motivation
System Model
Analytical Model
Numerical Results
Conclusions and Future Works
Notes: 動機

## Slide 4: Motivation
Key technical challenge: interoperability
  Difficulty in communication and asset exchange between independent blockchains
Solution: cross-chain bridges
  Protocol-based mechanism which allow heterogeneous blockchains to interoperate
Notes: 目前區塊鏈最迫切的技術挑戰之一為「互通性」
也就是獨立運營的區塊鏈網路之間能夠溝通和交換資訊的技術。
這項挑戰催生了跨連橋(cross chain bridges)的發展。
他是一組設計良好的協議構成的機制，能夠讓不同技術架構的區塊鏈彼此連接與互通。

## Slide 5: Motivation
In [2], apply M/M/n/L queues modeling transaction processing and block generation in Bitcoin taking account of block generation rate
In [7], Blockchain queuing model with non-preemptive limited-priority is proposed, illustrating the performance tradeoffs between high- and low-priority transaction classes
In [10], a blockchain transaction system with consensus that realizes multi-chain interoperability and provides a practical cross-chain architecture is presented.
Notes: 參考文獻2中，採用M/M/n/L排隊模型模擬彼特幣區塊鏈的挖礦流程，並觀察block generation rate所影響的系統效能表現
接下來、在參考文獻7中提出一種非搶占式優先權的區塊鏈交易排隊模型，讓在礦工資源有限的狀況下，高優先權與低優先權之間的交易權衡
最後，在參考文獻10中，提出了一個具有共識的區塊鏈交易系統，實現多鏈互通，提供了實務上的跨鏈傳輸系統模型

## Slide 6: Outline
Motivation
System Model
Analytical Model
Numerical Results
Conclusions and Future Works
Notes: 系統模型

## Slide 7: System Model
Two sequential queues: customer queue and block queue
  Customer queue: waiting to be selected for block formation with partial batch
  Block queue: undergoing consensus
ON / OFF mechanism
  During ON period: arrival / block generation / consensus / (impatience)
  During OFF period: arrival / (impatience)
Four scenarios are considered
  With / Without priority
  With / Without impatience
Notes: 我的系統中有兩個串連的q，第一個是customer q，第二個是block q
顧客進入系統中會首先在customer q中等待被打包成為一個block
當顧客被打包進block q後會在這裡面進行consensus，結束之後即離開系統
那我們的系統中還有加入一個ON/OFF開關機制，在ON期間可以進行~~等行為，OFF期間只可以進行~~等行為。
我們提出了四種scenarios，分別組合有無priority，與有沒有impatience行為的影響

## Slide 8: System Model – Scenario 1
block
Block generation rate
Consensus rate
Arrival rate
1
2
single-class without impatience
Notes: 第一種情境是一種人且沒有impatience
這是最基礎的scenario
顧客由arrival rate進customer queue進行排隊，再由block generation rate打包進block queue形成block，在等待consensus rate離開系統

## Slide 9: System Model – Scenario 2
block
HP block generation rate
HP consensus rate
HP arrival rate
L
LP arrival rate
H
L
LP block generation rate
LP consensus rate
(Non-preemptive)
two-class without impatience
Notes: 第二種情境是兩種人且沒有impatience
高低優先權會經由各自的arrival rate進去customer queue，高優先權的人會排在低優先權的人之前，而高優先權的人排在隊伍最後面
後面再依照各自的優先權的block generation rate與consensus rate進行區塊生成與共識行為
因為是non-preemptive的優先權，所以即使block queue中有低優先權的人也不會被高優先權的人趕走
一次也只會有一種優先權的人在block queue中

## Slide 10: System Model – Scenario 3
block
Block generation rate
Consensus rate
Arrival rate
1
2
impatient rate
single-class with impatience
Notes: 第三個情境是一種人且有impatience
要注意impatience只會發生在customer queue當中
進入block queue中就不會再離開系統了

## Slide 11: System Model – Scenario 4
block
HP block generation rate
HP consensus rate
HP arrival rate
L
LP arrival rate
H
L
LP / HP impatient rate
LP block generation rate
LP consensus rate
(Non-preemptive)
two-class with impatience
Notes: Scenario 4是兩種人且有impatience的情境
高優先權與低優先權會依照各自的impatience rate離開系統

## Slide 12: System Model
Total capacity =
num in block queue = 0
num in block queue > 0
ON
OFF
OFF
(impatient rate) (sc3, 4)
OFF
Max capacity =
Capacity of LP (sc2, 4)
Always
Notes: 首先我想介紹我們的系統容量
系統的總容量為，一個block的最大容量為個人
而我們的customer q的上限會隨著block q的人數改變
如果block q的人數為0個人，那customer q的上限為
若block q的人數不為0，那customer q的上限下降到
而在sc2 4中，不論block q中有沒有人，customer q的上限永遠是
接下來想介紹ON OFF機制
當我的channel為ON狀態的時候，所有的動作(包含arrvl, blgen, consensus, impat)都可以執行
但到OFF狀態時
只剩arrival與impatience可以被執行
(系統容量介紹)
(ON period)
(OFF period)
首先我想介紹我們的系統容量
系統的總容量為𝑁，一個block的最大容量為𝑏個人
而我們的customer queue的上限會隨著block queue的人數改變
如果block queue的人數為0個人，那customer queue的上限為𝑁
若block queue的人數不為0，那customer queue的上限下降到𝑁−𝑏
而在scenario 2 4中，不論block queue中有沒有人，customer queue的上限永遠是𝑁−𝑏
接下來想介紹ON OFF機制
當我的系統為ON狀態的時候，所有的動作(包含arrival, block generation, consensus, impatience)都可以執行
但到OFF狀態時
只剩arrival與impatience可以被執行

## Slide 13: Outline
Motivation
System Model
Analytical Model
Numerical Results
Conclusions and Future Works
Notes: 解析模型

## Slide 14: Analytical Model
The arrivals follow a Poisson process with respective arrival rates / /
Customers wait for block generation process in customer queue that determined by an exponential distribution with associate rates / /
Customers wait for consensus process in block queue that determined by an exponential distribution with associate rates / /
Impatience threshold is modeled as exponential distribution with associate rates / /
The durations of both ON and OFF periods (the transition rate) are exponentially distributed (ON→OFF: ，OFF →ON: )
Notes: 顧客的arrival rate是遵循Poisson process，用lambda符號做表示。
第2~5點的block generation，consensus，impatience，以及transition rate都是遵循指數分布
block generation rate，consensus rate，impatience rate的速率分別以做表示
Transition rate的部分，表示ON到OFF的速率，表示OFF到ON的速率
顧客的arrival rate是遵循Poisson process，用lambda符號做表示。在有高低優先權的scenario中以𝜆 / 𝜆_𝐻 / 𝜆_L分別表示overall，高優先權和低優先權的arrival rate
第2~5點的block generation rate，consensus rate，impatience rate，以及transition rate都是遵循指數分布
block generation rate，consensus rate，impatience rate的速率分別以𝜇_1 、𝜇_2 、𝛾做表示
Transition rate的部分，𝛼表示ON到OFF的速率，𝛽表示OFF到ON的速率

## Slide 15: Analytical Model
Description | Single-class | Two-class
Arrival rate |  | 
Block generation rate |  | 
Consensus rate |  | 
Impatience rate |  | 
Transition rate (ON → OFF) |  | 
Transition rate (OFF → ON) |  | 
Description | Single-class | Two-class
Arrival rate |  | 
Block generation rate |  | 
Consensus rate |  | 
Impatience rate |  | 
Transition rate (ON → OFF) |  | 
Transition rate (OFF → ON) |  | 
Notes: 這是綜合前一頁的敘述所製作的參數表可以做參考

## Slide 16: Analytical Model
The system models of scenarios 1 and 3 are described based on a three-dimensional Markov chain with the state ().
  (1) : the number of customers in the customer queue
  (2) : the number of customers in the block queue
  (3) : the channel state
    0: channel OFF
    1: channel ON
Notes: 我們將scenario 1和scenario 3的各個節點的系統狀態模型用三維馬可夫鏈來描述
其中代表
代表
代表
我們將scenario 1和scenario 3的各個status的系統狀態模型用三維馬可夫鏈來描述
其中𝑖代表
𝑥代表
𝑘代表

## Slide 17: Analytical Model
The state space for scenario 1 and scenario 3 can be expressed as :
We obtain the total number of feasible states
The steady state probability:
The feasible states can be categorized into 16 distinct cases
Notes: Scenario 1和3的狀態空間可以列為以下的公式
當為0，則可以累積到個人
當不為0，則只能累積到個人
依據我們的狀態空間可以推導出下面的狀態總數的公式
我們的穩態機率可以表示為
最後，在scenario 1和3中，可以將狀態分類為16種case
Scenario 1和3的狀態空間可以列為以下的公式
當block queue的人數為0，則𝑖可以累積到𝑁個人
當block queue的人數不為0，則𝑖只能累積到𝑁−𝑏個人
依據我們的狀態空間可以推導出下面的狀態總數的公式
我們的穩態機率可以表示為𝜋_(𝑖,𝑥,𝑘)
最後，在scenario 1和3中，可以將狀態分類為16種case

## Slide 18: Analytical Model – State Balance Equations
For scenario 3
case12:
Notes: 這邊舉scenario 3的case 12作為例子
當，，時的平衡方程式如下面的式子所示，左邊是他的狀態變遷圖
中括弧是這個節點的速率總和，是系統轉換速率，是arrival rate，是block generation rate，是impatience rate
等號後面是表示在其他種狀態，可以發生並跳回該事件的速率總和
(解釋圖)
先說明這個節點的in flow
系統由OFF的狀態經的速率進來
…
接下來是out flow
…
這邊舉scenario 3的case 12作為例子
當customer queue的人數為𝑁−𝑏，block queue中沒有人，系統狀態為ON時的平衡方程式如下面的式子所示，左邊是他的狀態變遷圖
(解釋圖)
先說明這個節點的in flow
系統由OFF的狀態經𝛽的速率進來
…
接下來是out flow
…

## Slide 19: Analytical Model
The system models of scenarios 2 and 4 are described based on a five-dimensional Markov chain with the state ().
  (1) : the number of HP customers in the customer queue
  (2) :the number of LP customers in the customer queue
  (3) : the number of HP customers in the block queue
  (4) : the number of LP customers in the block queue
  (5) : the channel state
    0: channel OFF
    1: channel ON
Notes: 我們將scenario 2和scenario 4的各個節點的系統狀態模型用五維馬可夫鏈來描述
其中代表
代表
代表
代表
代表
我們將scenario 2和scenario 4的各個status的系統狀態模型用五維馬可夫鏈來描述
其中𝑖代表
𝑗代表
𝑥代表
𝑦代表
𝑘代表

## Slide 20: Analytical Model
The state space for scenario 2 and scenario 4 can be expressed as :
We obtain the total number of feasible states
The steady state probability:
The feasible states can be categorized into 99 distinct cases
Notes: Scenario 2和4的狀態空間可以列為以下的公式
當且，則可以累積到個人
但當不為0或不為0，則只能累積到個人
依據我們的狀態空間可以推導出下面的狀態總數的公式
我們的穩態機率可以表示為
最後，在scenario 2和4中，可以將狀態分類為99種case
Scenario 2和4的狀態空間可以列為以下的公式
當block queue的人數為0，也就是𝑥=0且𝑦=0，則𝑖+𝑗可以累積到𝑁個人
但當block queue的人數不為0，也就是𝑥不為0或是𝑦不為0，則𝑖+𝑗只能累積到𝑁−𝑏個人
依據我們的狀態空間可以推導出下面的狀態總數的公式
我們的穩態機率可以表示為𝜋_(𝑖,𝑗,𝑥,𝑦,𝑘)
最後，在scenario 2和4中，可以將狀態分類為99種case

## Slide 21: Analytical Model – State Balance Equations
For scenario 4
case 45:
Notes: 這邊舉scenario 4的case 45作為例子
當，，，時的平衡方程式如下面的式子所示，左邊是他的狀態變遷圖
括弧中是這個節點的速率總和，是系統轉換速率，兩種arrival rate，block generation rate，兩種impatience rate
等號後面是表示在其他種狀態，可以發生並跳回該事件的速率總和
(解釋圖)
先說明這個節點的in flow
系統由OFF的狀態經的速率進來
…
接下來是out flow
…
這邊舉scenario 4的case 45作為例子
當customer queue中高優先權的顧客人數為𝑏，低優先權的顧客人數為1~N−2𝑏，block queue中沒有人，系統狀態為ON時的平衡方程式如下面的式子所示，左邊是他的狀態變遷圖
(解釋圖)
先說明這個節點的in flow
系統由OFF的狀態經𝛽的速率進來
…
接下來是out flow
…

## Slide 22: Analytical Model – Iterative Algorithm
Initialize for all , where is the total number of feasible states.
Substitute into the balance equations from Case 1 to Case 99 to find , ..
Normalize , .
If , then stop the iteration. Otherwise, set , ., and return to Step 2.
Notes: 每個scenario經平衡方程式得出所要機率後，
我們藉由迭代演算法得出我們所需要的穩態機率分布。
這邊舉scenario 2或4的步驟展示
第一步，我們設為狀態空間總數分之一。
第二步，帶入Case1到case99，並得出其。
第三步，正歸化。
第四部，如果的絕對直平方的總合開根號小於錯誤率，則結束迭代。若不是，則回到第二步驟繼續收斂。
在我們所觀察到的case都有收斂
每個scenario經平衡方程式得出所要機率後，
我們藉由迭代演算法得出我們所需要的穩態機率分布。
這邊舉scenario 2或4的步驟展示
第一步，𝜋^𝑜𝑙𝑑我們設為狀態空間總數分之一。
第二步，𝜋^𝑜𝑙𝑑帶入Case1到case99，並得出其𝜋^𝑛𝑒𝑤。
第三步，正歸化𝜋^𝑛𝑒𝑤。
第四部，如果𝜋^𝑜𝑙𝑑−𝜋^𝑛𝑒𝑤的絕對直平方的總合開根號小於錯誤率，則我們結束此步驟。若不是，則回到第二步驟繼續收斂。

## Slide 23: Analytical Model – Performance Measure
The average number of HP/LP/overall customers in customer queue
Notes: 接下來來介紹我們的效能指標
這邊以具有高低優先權的效能指標做介紹
這是平均在customer queue中的人數
高優先權與低優先權的計算邏輯都一樣
第一項是累加block queue中沒有人的機率乘人數
第二三項是累加block queue中有高或低優先權的人的機率乘人數
最後overall的人數則是高低優先權的相加

## Slide 24: Analytical Model – Performance Measure
The average number of HP/LP/overall customers in block queue
Notes: 這是平均在block queue中的人數
高優先權與低優先權的計算邏輯在這邊也一樣
block queue中有該優先權的人時的機率乘人數累加
最後overall的人數也是高低優先權的相加

## Slide 25: Analytical Model – Performance Measure
The average number of HP/LP/overall customers in system
Notes: 這是在平均系統中的人數
在這邊的高優先權與低優先權的計算邏輯還是一樣
第一項是累加block queue中沒有人的機率乘人數
第二三項是累加block queue中有高或低優先權的人的機率乘人數
最後overall的人數則是高低優先權的相加

## Slide 26: Analytical Model – Performance Measure
The blocking probability of HP/LP/overall
Notes: 這是系統的阻塞機率
我們累加了系統人數在最滿的時候的機率
高優先權的第一項是block queue中沒有人時，高低優先權相加為的機率
第二三項是block queue中有高或低優先權的人時，高低優先權相加為的機率
低優先權的的第二項~第四項與高優先權的邏輯相同
但由於低優先權的最高容量上限為，所以在累加時要多第一項、將固定在並累加其機率
最後overall的則是依arrival的比例加權
這是系統的阻塞機率
我們累加了系統人數在最滿的時候的機率
高優先權的第一項是block queue中沒有人時，高低優先權相加為𝑁的機率
第二項是block queue中有高優先權的人時，高低優先權相加為𝑁−𝑏的機率
第三項是block queue中有低優先權的人時，高低優先權相加為𝑁−𝑏的機率
低優先權的𝑃_𝑏的第二項~第四項與高優先權的𝑃_𝑏邏輯相同
但由於低優先權的最高容量上限為𝑁−𝑏，所以在累加時要多第一項、將𝑗固定在𝑁−𝑏並累加其機率
最後overall的𝑃_𝑏則是依arrival的比例相加

## Slide 27: Analytical Model – Performance Measure
The impatient probability of HP/LP/overall (scenario 4)
Notes: 這是系統的impatient機率
因為無耐性行為只會在customer queue中被執行，
所以分子是impatience rate乘上customer queue的平均人數
分母是arrival rate乘上1-
這是系統的impatient機率
因為無耐性行為只會在customer queue中被執行，
所以分子是impatience rate乘上customer queue的平均人數
分母是arrival rate乘上1-𝑃_𝑏

## Slide 28: Analytical Model – Performance Measure
The throughput of HP/LP/overall
Notes: 這是系統的成功送達率
我們累加了顧客從block queue成功被送出去的機率乘人數乘consensus rate
這是系統的成功送達率
我們累加了顧客從block queue成功被送出去的機率乘人數乘consensus rate 𝜇_(2_𝐻 )

## Slide 29: Analytical Model – Performance Measure
The average waiting time of HP/LP/overall in the customer queue
Notes: 接下來是顧客在customer queue的平均等待時間
這邊是利用前面計算的利用little formula計算出來
分子是顧客在customer queue中的平均人數
分母是arrival rate乘上1-
接下來是顧客在customer queue的平均等待時間
這邊是利用前面計算的𝐿_𝑐利用little formula計算出來
分子是顧客在customer queue中的平均人數
分母是arrival rate乘上1-𝑃_𝑏

## Slide 30: Analytical Model – Performance Measure
The average waiting time of HP/LP/overall in the block queue without impatience
Notes: 這是顧客在block queue的平均等待時間
先說明沒有impatience時的狀況
分子是顧客在block queue中的平均人數
分母是arrival rate乘上1-
這是顧客在block queue的平均等待時間
先說明沒有impatience時的狀況
分子是顧客在block queue中的平均人數
分母是arrival rate乘上1-𝑃_𝑏

## Slide 31: Analytical Model – Performance Measure
The average waiting time of HP/LP/overall in the block queue with impatience
Notes: 這邊則是有impatience的情形下顧客在block queue的平均等待時間
分子一樣是顧客在block queue中的平均人數
這邊的分母是arrival rate要乘上總機率扣掉被block的機率和被impatience的機率
這邊則是有無耐性行為的時候的顧客在block queue的平均等待時間
分子一樣是顧客在block queue中的平均人數
這邊的分母是arrival rate要乘上總機率扣掉𝑃_𝑏、與沒有被block到的顧客的𝑃_𝑖𝑚

## Slide 32: Analytical Model – Performance Measure
The average waiting time of HP/LP/overall in system
Notes: 最後，顧客在系統的平均等待時間為他們在customer queue與block queue中等待的時間的總和

## Slide 33: Analytical Model
Without impatience (scenarios 1&2)
With impatience (scenarios 3&4)
Notes: 我們的系統的效能取決於 effective arrival rate與effective service rate之間的平衡關係。
在我們沒有impatience的scenario1&2中，lambda effective為arrival rate乘上總機率減阻塞機率、
但在有impatience的scenario3&4中，lambda effective為arrival rate乘上總機率扣掉，為被block掉的人與進入系統後impatience掉的人的、
effective service rate則在所有scenario都一樣，乘上兩個服務速率的倒數、在乘上系統在ON狀態的機率
前面有提到我們的系統的效能取決於 effective service rate與effective arrival rate之間的平衡關係。
在我們沒有impatience的scenario1&2中，effective arrival rate為arrival rate乘上總機率減阻塞機率、1−𝑃_𝑏
但在有沒有impatience的scenario3&4中，effective arrival rate為arrival rate乘上為總機率扣掉𝑃_𝑒，𝑃_𝑒為𝑃_𝑏與沒有被block到的顧客的機率相加、𝑃_𝑏+(1−𝑃_𝑏 ) 𝑃_𝑖𝑚
effective service rate則在所有scenario都一樣，𝑏乘上兩個服務速率的倒數、在乘上系統在ON狀態的機率

## Slide 34: Outline
Motivation
System Model
Analytical Model
Numerical Results
Conclusions and Future Works
Notes: 數值結果

## Slide 35: Numerical Result
, for all scenarios
Description | Single-class (scenario 1 & 3) | Two-class (scenario 2 & 4)
Arrival rate |  | 
Block generation rate |  | 
Consensus rate |  | 
Impatience rate (scenarios 3 & 4) |  | 
Transition rate (ON → OFF) |  | 
Transition rate (OFF → ON) |  | 
Description | Single-class (scenario 1 & 3) | Two-class (scenario 2 & 4)
Arrival rate |  | 
Block generation rate |  | 
Consensus rate |  | 
Impatience rate (scenarios 3 & 4) |  | 
Transition rate (ON → OFF) |  | 
Transition rate (OFF → ON) |  | 
Notes: 這邊用表格整理我的default值
我的所有scenario都可以交互參照
Arrival rate設為20，有高低優先權的scenario則分別設為5與15，總和也是20
Block generation rate設為20，有高低優先權的scenario兩個都設為20
Consensus rate設為20，有高低優先權的scenario則分別設為25與20
Impatience rate設為0.5，高優先權則是設為1
最後transition rate在所有scenario都設為15
高優先權的數值設定都是為了顯示他們在系統服務時會比低優先權的人更有優勢

## Slide 36: Numerical Result – scenario 1 vs scenario 3
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.50572 | 0.33067 | 0.2529 | 0.21513 | 0.19468
ana(γ=0.5) | 0.50586 | 0.3306 | 0.25284 | 0.21514 | 0.19463
sim(γ=0) | 0.94539 | 0.52318 | 0.34775 | 0.27197 | 0.2337
ana(γ=0) | 0.9454 | 0.52323 | 0.34789 | 0.27189 | 0.2337
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.099984 | 0.09999 | 0.10002 | 0.099992 | 0.099976
ana(γ=0.5) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
sim(γ=0) | 0.10002 | 0.099982 | 0.09996 | 0.10002 | 0.10003
ana(γ=0) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Notes: 比較第一和第三個scenario調整的結果 黑色，藍色
: 下降趨勢
較大的可以一次抓越多人進去consensus，在customer q中等待的時間就比較短
impatience使在customer q等待的時間變低
: 呈現平行
由consensus rate和transition rate決定，和無關，也和impatience無關
黑色：scenario 1
藍色：scenario 3
𝑊_𝑐: 較大的𝑏可以一次抓越多人進去consensus，在customer queue中等待的時間就比較短
𝑊_𝑏: 由consensus rate和transition rate決定，和𝑏無關

## Slide 37: Numerical Result – scenario 1 vs scenario 3
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 1.4183 | 1.6337 | 1.7253 | 1.7668 | 1.7875
ana(γ=0.5) | 1.4184 | 1.6339 | 1.725 | 1.767 | 1.788
sim(γ=0) | 1.4791 | 1.7788 | 1.8895 | 1.9296 | 1.9443
ana(γ=0) | 1.4787 | 1.7792 | 1.8904 | 1.9292 | 1.9437
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 14.1851 | 16.3387 | 17.249 | 17.6696 | 17.8797
ana(γ=0.5) | 14.1837 | 16.3389 | 17.2502 | 17.6698 | 17.8801
sim(γ=0) | 14.7874 | 17.7907 | 18.9027 | 19.2914 | 19.4379
ana(γ=0) | 14.7874 | 17.7916 | 18.9043 | 19.2921 | 19.4367
Notes: : 上升後飽和
不需要用到最大數量，就已經使與平衡
Impatience使顧客進入block q之前就離開系統，使平均人數降低
:上升後飽和
更大的讓每次可以被抓去consensus的人變多，但最終會趨近於由arrival rate和impatience rate決定的上限
黑色少了impatience rate所以飽和在比較高的位置
𝐿_𝑏: 𝑏不需要用到最大數量，就已經使effect service rate與effect arrival rate平衡
𝑇_ℎ:更大的𝑏讓每次可以被抓去consensus的人變多，但最終會趨近於由arrival rate和impatience rate決定的上限

## Slide 38: Numerical Result – scenario 1 vs scenario 3
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.050687 | 0.021332 | 0.01267 | 0.01 | 0.0096157
ana(γ=0.5) | 0.050714 | 0.021269 | 0.012674 | 0.010018 | 0.0096182
sim(γ=0) | 0.26063 | 0.11043 | 0.054751 | 0.035416 | 0.028144
ana(γ=0) | 0.26063 | 0.11042 | 0.054786 | 0.035394 | 0.028167
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.25281 | 0.16532 | 0.12645 | 0.10761 | 0.097318
ana(γ=0.5) | 0.25293 | 0.1653 | 0.12642 | 0.10757 | 0.097314
sim(γ=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ana(γ=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: : 下降趨勢
一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被擋住的機率就越低
Impatience後customer q的容量就擴大了，降低
: 藍色下降趨勢
一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被impatient的機率就越低
黑色因為所以不會發生impatience
𝑃_𝑏: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被擋住的機率就越低
𝑃_𝑖𝑚: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被impatient的機率就越低

## Slide 39: Numerical Result – scenario 2 vs scenario 4
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.63779 | 0.48587 | 0.40006 | 0.3505 | 0.31938
ana(γ=0.5) | 0.63806 | 0.48576 | 0.40009 | 0.35047 | 0.3193
simH(γ=0.5) | 0.15482 | 0.15078 | 0.14903 | 0.14817 | 0.14756
anaH(γ=0.5) | 0.15484 | 0.15076 | 0.14901 | 0.14816 | 0.14758
simL(γ=0.5) | 0.8079 | 0.60252 | 0.48704 | 0.42068 | 0.37922
anaL(γ=0.5) | 0.80831 | 0.60233 | 0.48708 | 0.4206 | 0.37908
sim(γ=0) | 1.211 | 0.81275 | 0.60035 | 0.48588 | 0.4182
ana(γ=0) | 1.2115 | 0.81342 | 0.60016 | 0.48589 | 0.4183
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.093365 | 0.094056 | 0.094407 | 0.0946 | 0.094691
ana(γ=0.5) | 0.093335 | 0.094056 | 0.094391 | 0.094557 | 0.09464
simH(γ=0.5) | 0.080015 | 0.079977 | 0.079999 | 0.079984 | 0.07999
anaH(γ=0.5) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
simL(γ=0.5) | 0.10003 | 0.10001 | 0.10002 | 0.10007 | 0.10008
anaL(γ=0.5) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
sim(γ=0) | 0.093694 | 0.094181 | 0.094392 | 0.09454 | 0.094559
ana(γ=0) | 0.093725 | 0.094193 | 0.094421 | 0.094517 | 0.09455
Notes: 比較第二和第四個scenario調整的結果 黑色，藍色，黃色，綠色
: 整體、LP下降趨勢明顯，HP平滑下降
較大的可以一次抓越多人進去consensus，在customer q中等待的時間就比較短
差距來自於優先權使HP可以更快進block q
impatience使在customer q等待的時間變低
: 全部都水平
由consensus rate和transition rate決定，和與impatience無關
差距來自於比較快
黑色：scenario 2 overall
藍色：scenario 4 overall
黃色：scenario 4 HP
綠色：scenario 4 LP
𝑊_𝑐: 較大的𝑏可以一次抓越多人進去consensus，在customer queue中等待的時間就比較短，這個趨勢對低優先權的人而言更明顯
HP有non-preemptive
𝑊_𝑏: 由consensus rate和transition rate決定，和𝑏無關
HP 𝜇_(2_𝐻 )比較快

## Slide 40: Numerical Result – scenario 2 vs scenario 4
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 1.1119 | 1.2906 | 1.3864 | 1.4348 | 1.4564
ana(γ=0.5) | 1.1114 | 1.2906 | 1.386 | 1.4341 | 1.4559
simH(γ=0.5) | 0.31739 | 0.32625 | 0.32954 | 0.3303 | 0.32989
anaH(γ=0.5) | 0.31744 | 0.32624 | 0.32944 | 0.33024 | 0.32982
simL(γ=0.5) | 0.79447 | 0.96435 | 1.0569 | 1.1045 | 1.1265
anaL(γ=0.5) | 0.79398 | 0.96438 | 1.0566 | 1.1039 | 1.1261
sim(γ=0) | 1.1562 | 1.3889 | 1.5193 | 1.5817 | 1.6046
ana(γ=0) | 1.1563 | 1.3887 | 1.5199 | 1.5813 | 1.6044
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 11.9087 | 13.7216 | 14.6856 | 15.1668 | 15.3809
ana(γ=0.5) | 11.9077 | 13.7219 | 14.684 | 15.1669 | 15.3832
simH(γ=0.5) | 3.9666 | 4.0793 | 4.1193 | 4.1296 | 4.1241
anaH(γ=0.5) | 3.9679 | 4.078 | 4.1181 | 4.128 | 4.1227
simL(γ=0.5) | 7.9421 | 9.6424 | 10.5663 | 11.0373 | 11.2568
anaL(γ=0.5) | 7.9398 | 9.6438 | 10.5659 | 11.0389 | 11.2606
sim(γ=0) | 12.3396 | 14.7477 | 16.0953 | 16.73 | 16.9694
ana(γ=0) | 12.3374 | 14.7428 | 16.0975 | 16.7304 | 16.9687
Notes: :整體與LP上升後飽和，HP緩慢上升
不需要用到最大數量，就已經使與平衡
HP較少人是因為有優先權，還有更快的，也導致LP會累積更多人再一次進block queue
Impatience使顧客進入block q之前就離開系統
:整體與LP上升後飽和，HP緩慢上升
更大的讓每次可以被抓去consensus的人變多，但最終會趨近於由arrival rate和impatience rate決定的上限
差距來自於極小於
黑色少了impatience rate所以飽和在比較高的位置
𝐿_𝑏: 𝑏不需要用到最大數量，就已經使effect service rate與effect arrival rate平衡
HP有non-preemptive，還有更快的𝜇_(2_𝐻 )，所以LP會累積更多人再一次進block queue
𝑇_ℎ:更大的𝑏讓每次可以被抓去consensus的人變多，但最終會趨近於由arrival rate和impatience rate決定的上限
𝜆_𝐻極小於𝜆_𝐿

## Slide 41: Numerical Result – scenario 2 vs scenario 4
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.098924 | 0.070057 | 0.05965 | 0.058814 | 0.063466
ana(γ=0.5) | 0.098995 | 0.069909 | 0.059665 | 0.058774 | 0.063477
simH(γ=0.5) | 0.061011 | 0.03962 | 0.032148 | 0.030832 | 0.032713
anaH(γ=0.5) | 0.061025 | 0.039603 | 0.032168 | 0.030803 | 0.032713
simL(γ=0.5) | 0.11156 | 0.080205 | 0.068819 | 0.068145 | 0.073721
anaL(γ=0.5) | 0.11165 | 0.080011 | 0.068831 | 0.068098 | 0.073731
sim(γ=0) | 0.38301 | 0.26254 | 0.19528 | 0.16355 | 0.15144
ana(γ=0) | 0.38313 | 0.26286 | 0.19512 | 0.16348 | 0.15156
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.33912 | 0.26236 | 0.21921 | 0.19428 | 0.17879
ana(γ=0.5) | 0.3392 | 0.26234 | 0.21922 | 0.1943 | 0.17871
simH(γ=0.5) | 0.1549 | 0.15077 | 0.14895 | 0.14808 | 0.14751
anaH(γ=0.5) | 0.15484 | 0.15076 | 0.14901 | 0.14816 | 0.14758
simL(γ=0.5) | 0.40401 | 0.3012 | 0.24356 | 0.2103 | 0.18968
anaL(γ=0.5) | 0.40415 | 0.30117 | 0.24354 | 0.2103 | 0.18954
sim(γ=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ana(γ=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: : 黑色下降趨勢，其餘下降後在上升
一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被擋住的機率就越低，但越大越容易使變態小導致上升
差距來自 HP容量>LP容量
Impatience後customer q的容量就擴大了
: 整體與LP下降趨勢，HP緩慢下降
一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被impatient的機率就越低
差距來自於優先權優勢
黑色因為所以不會發生impatience
𝑃_𝑏: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被擋住的機率就越低
HP容量>LP容量
𝑃_𝑖𝑚: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被impatient的機率就越低
HP有non-preemptive

## Slide 42: Numerical Result –scenario 4
Chart: 
| 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8
sim | 0.42241 | 0.41091 | 0.40011 | 0.39002 | 0.38051
ana | 0.42242 | 0.41086 | 0.40009 | 0.38992 | 0.38024
simH | 0.1694 | 0.15851 | 0.14898 | 0.14067 | 0.13331
anaH | 0.16946 | 0.15847 | 0.14901 | 0.14071 | 0.13333
simL | 0.51036 | 0.49853 | 0.48711 | 0.47626 | 0.46588
anaL | 0.51032 | 0.49844 | 0.48708 | 0.47612 | 0.4655
Chart: 
| 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8
sim | 0.093776 | 0.094085 | 0.094425 | 0.094652 | 0.094949
ana | 0.093786 | 0.094102 | 0.094391 | 0.094657 | 0.094903
simH | 0.079928 | 0.08002 | 0.080006 | 0.080048 | 0.08003
anaH | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
simL | 0.10002 | 0.099971 | 0.10004 | 0.099976 | 0.10005
anaL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Notes: 調整
: 下降趨勢
在customer q中等待的人隨著上升邊少
HP有優先權優勢
:HP與LP水平，由consensus rate和transition rate決定，和無關
差距來自於比較快
但整體微微上升，HP不容易進入block queue，較慢的LP的比例上升
𝑃_𝑏: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被擋住的機率就越低
HP容量>LP容量
𝑃_𝑖𝑚: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被impatient的機率就越低
HP有non-preemptive

## Slide 43: Numerical Result –scenario 4
Chart: 
| 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8
sim | 1.4016 | 1.3929 | 1.3864 | 1.3803 | 1.3766
ana | 1.4016 | 1.393 | 1.386 | 1.3805 | 1.3762
simH | 0.37122 | 0.34953 | 0.32941 | 0.31187 | 0.29582
anaH | 0.37144 | 0.34924 | 0.32944 | 0.31169 | 0.29568
simL | 1.0304 | 1.0434 | 1.057 | 1.0684 | 1.0808
anaL | 1.0302 | 1.0438 | 1.0566 | 1.0688 | 1.0805
Chart: 
| 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8
sim | 14.946 | 14.8049 | 14.6825 | 14.5828 | 14.4983
ana | 14.9446 | 14.8034 | 14.684 | 14.5842 | 14.5015
simH | 4.6444 | 4.368 | 4.1172 | 3.896 | 3.6963
anaH | 4.643 | 4.3655 | 4.1181 | 3.8961 | 3.696
simL | 10.3017 | 10.4369 | 10.5653 | 10.6868 | 10.802
anaL | 10.3016 | 10.4379 | 10.5659 | 10.688 | 10.8054
Notes: : 整體、HP下降，HP的人impatience掉之後釋放空間給LP的人
使LP會累積更多人再一次進block queue，導致LP上升
: 整體、HP下降，因為HP的人更容易impatience掉系統，不容易完成服務
釋放出的系統容量使LP有更多容量去服務，就使LP上升
差距來自於極小於
𝑃_𝑏: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被擋住的機率就越低
HP容量>LP容量
𝑃_𝑖𝑚: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被impatient的機率就越低
HP有non-preemptive

## Slide 44: Numerical Result –scenario 4
Chart: 
| 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8
sim | 0.068171 | 0.063673 | 0.059667 | 0.056089 | 0.05276
ana | 0.068177 | 0.063658 | 0.059665 | 0.056033 | 0.052675
simH | 0.038752 | 0.035178 | 0.032204 | 0.029639 | 0.027433
anaH | 0.03882 | 0.035168 | 0.032168 | 0.029609 | 0.027365
simL | 0.077979 | 0.073176 | 0.06882 | 0.064904 | 0.061203
anaL | 0.077962 | 0.073155 | 0.068831 | 0.064841 | 0.061111
Chart: 
| 0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8
sim | 0.19806 | 0.20949 | 0.21929 | 0.22748 | 0.23469
ana | 0.1981 | 0.20951 | 0.21922 | 0.22751 | 0.23461
simH | 0.033894 | 0.09495 | 0.14908 | 0.19684 | 0.23989
anaH | 0.033893 | 0.095085 | 0.14901 | 0.197 | 0.24
simL | 0.25513 | 0.24925 | 0.24362 | 0.23808 | 0.23289
anaL | 0.25516 | 0.24922 | 0.24354 | 0.23806 | 0.23275
Notes: :下降趨勢
customer q中人數減少，不容易被block
差距來自於 HP容量>LP容量
: HP急遽上升，整體微幅上升，LP微幅下較
HP上升合理，LP是因為比HP更容易被服務到，更容易被打包進block
𝑃_𝑏: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被擋住的機率就越低
HP容量>LP容量
𝑃_𝑖𝑚: 一次抓進 block queue的人數越多，在customer queue被impatient的機率就越低
HP有non-preemptive

## Slide 45: Numerical Result - scenario 4
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 0.096448 | 0.095402 | 0.094397 | 0.093467 | 0.092528
ana(γ=0.5) | 0.096456 | 0.095393 | 0.094391 | 0.093452 | 0.092574
simH(γ=0.5) | 0.080026 | 0.080043 | 0.079998 | 0.079997 | 0.079993
anaH(γ=0.5) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
simL(γ=0.5) | 0.099984 | 0.099997 | 0.10001 | 0.10002 | 0.099932
anaL(γ=0.5) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
sim(γ=0) | 0.09637 | 0.095349 | 0.094413 | 0.093519 | 0.092765
ana(γ=0) | 0.096389 | 0.095364 | 0.094421 | 0.093556 | 0.092765
Chart: 
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35
sim(γ=0.5) | 1.4498 | 1.4135 | 1.3866 | 1.3653 | 1.3499
ana(γ=0.5) | 1.4506 | 1.413 | 1.386 | 1.3658 | 1.35
simH(γ=0.5) | 0.52034 | 0.40446 | 0.32946 | 0.27744 | 0.23946
anaH(γ=0.5) | 0.52051 | 0.40447 | 0.32944 | 0.27735 | 0.23923
simL(γ=0.5) | 0.92949 | 1.009 | 1.0572 | 1.0879 | 1.1104
anaL(γ=0.5) | 0.93012 | 1.0085 | 1.0566 | 1.0884 | 1.1108
sim(γ=0) | 1.5799 | 1.5458 | 1.5201 | 1.4998 | 1.485
ana(γ=0) | 1.58 | 1.5454 | 1.5199 | 1.5003 | 1.4846
Notes: 拉幾個有趣的圖
和會呈現水平狀，因為他們只受到consensus rate的影響
但overall的會稍微呈現下降趨勢，受到的影響，速度較快的HP的人在系統中的人數比例變高了
Overall、: ，待在block queue的時間越短
: 這是因為高優先權的人更快離開可以更快的釋放了容量，從而一次允許更多低優先權的人進行共識
𝑊_(𝑏_𝐻 )和𝑊_(𝑏_𝐿 )會呈現水平狀，但overall的𝑊_𝑏會稍微呈現下降趨勢
𝑊_(𝑏_𝐻 )和𝑊_(𝑏_𝐿 ): 只會受到consensus rate的影響
overall的𝑊_𝑏: 受到𝜆_𝐻的影響，高優先權的人在系統中的人數比例變高了
Overall、𝐿_(𝑏_𝐻 ): 𝜇_(2_𝐻 ) 越快，待在block queue的時間越短
𝐿_(𝑏_𝐿 ): 這是因為高優先權的人更快離開並釋放了block queue的容量，從而一次允許更多低優先權的人進行共識

## Slide 46: Outline
Motivation
System Model
Analytical Model
Numerical Results
Conclusions and Future Works
Notes: 結論 未來展望

## Slide 47: Conclusion
Effect of block size
  As increases, initially grows but eventually stabilizes around a constant value. (in all scenarios)
  remains nearly constant, but increases with but the increase gradually slows down (in scenario 2 & 4)
  decreases with increasing at first, but shows a slight increase when becomes large. (in all scenarios)
Notes: 第一點是block size的變化趨勢
當上升、在所有scenario都可以看到先呈現上升後飽和的趨勢
在scenario 2跟4中，隨著上升，會呈現水平狀，但先呈現上升後飽和的趨勢
一開始會隨著的增加往下降，但到一定程度後會反彈並上升
第一點是block size的變化趨勢
𝐿_𝑏在所有scenario都可以看到幾乎呈現水平狀態，這是因為𝑏不需要用到最大數量，就已經使effect service rate與effect arrival rate平衡

## Slide 48: Conclusion
Effect of HP arrival rate
  Increasing , and remains constant. However, shows a downward trend. (in scenario 2 & 4)
Effect of HP consensus rate
  Increasing leads to an upward trend in . (in scenario 2 & 4)
Effect of impatience mechanism
  Scenarios with impatience leads to improvements in most performance metrics except throughput, when compared to scenarios without impatience.
Notes: 第二點是High priority arrival rate的影響
當上升，和會呈現水平狀，但overall的會稍微呈現下降趨勢
第三點是high-priority consensus rate的影響
當上升，會導致也上升
第四點是加入impatience mechanism的影響
加入impatience rate後，除了HP的以外幾乎所有的performance measure中都可以看到效能提升
第三點是high-priority consensus rate的影響
當𝜇_(2_𝐻 )上升，會導致𝐿_(𝑏_𝐿 )也上升，這是因為高優先權的人更快離開並釋放了block queue的容量，從而一次允許更多低優先權的人進行共識
第四點是加入impatience mechanism的影響
加入impatience rate後在所有的performance measure中都可以看到效能提升了，但唯一𝑊_𝑏不會受到impatience rate的影響

## Slide 49: Future Work
Incorporate realistic voting mechanisms
Integrate more practical consensus voting procedures to reflect actual blockchain operations.
Dynamic batch policy optimization
Adapt the batch size based on the real-time state of the customer and block queues.
Enhanced impatience modeling
Extend impatience behavior to account for total waiting time until departure.
Notes: 最後介紹一下未來的研究方向
第一點是在共識階段引入更切合實際的投票機制，更真實的模擬實際的區塊鏈系統
第二點是動態批次策略最佳化，根據customer queue和block queue的即時狀態調整batch的大小。
第三點是擴展不耐煩模型，例如共識時間過長也會造成無耐性行為

## Slide 50: Thank you for listening

## Slide 51: Motivation
Blockchain is first proposed by Nakamoto in 2008; evolved into core infrastructure for digital trust and decentralized systems
  Decentralization, transparency, and immutability
Key technical challenge: interoperability
  Difficulty in communication and asset exchange between independent blockchains
Solution: cross-chain bridges
  Protocol-base mechanism which allow heterogeneous blockchains to interoperate
Notes: 區塊鏈技術是2008年由中本聰首次提出此觀念，近幾年發展成為數位信任和去中心化系統的核心基礎
他的去中心化、透明化、和不變性保障了使用者的資料更加可靠及安全
目前區塊鏈最迫切的技術挑戰之一為「互通性」
也就是獨立運營的區塊鏈網路之間能夠溝通和交換資訊的技術。
這項挑戰催生了跨連橋(cross chain bridges)的發展。
跨鏈橋不是實體存在的橋樑，而是由一組設計良好的協議構成的機制，能夠讓不同技術架構的區塊鏈彼此連接與互通。

## Slide 52: Motivation
The partial batch queueing model for cross-chain transaction flows is studied
Two sequential queues: customer queue and block queue
  Customer queue: waiting to be selected for block formation
  Block queue: undergoing consensus
ON / OFF mechanism
Four scenarios are considered
  With / Without priority
  With / Without impatience
Notes: 本論文前面提到的引言和議題，發展了一個跨鏈交易流程的partial batch(部分批次)排隊模型
系統中有兩個串連的queue，第一個是customer queue，顧客進入系統中會首先在這個queue中等待被打包成為一個block
第二個queue是block queue，當顧客被打包進block queue後會在這裡面進行consensus(共識)，consensus結束之後即離開系統
那我們的系統中還有加入一個ON/OFF開關機制，這是為了模擬現實生活中可能會遇到的駭客行為或是環境因素所導致的連線失敗等狀況。
我們提出了四種scenarios，分別組合有無priority，與有沒有impatience行為的影響

## Slide 53: Numerical Result - vs.
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 1.4183 | 1.6337 | 1.7253 | 1.7668 | 1.7875
ana(γ=0.5) | 1.4184 | 1.6339 | 1.725 | 1.767 | 1.788
sim(γ=0) | 1.4791 | 1.7788 | 1.8895 | 1.9296 | 1.9443
ana(γ=0) | 1.4787 | 1.7792 | 1.8904 | 1.9292 | 1.9437
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 1.1119 | 1.2906 | 1.3864 | 1.4348 | 1.4564
ana(γ=0.5) | 1.1114 | 1.2906 | 1.386 | 1.4341 | 1.4559
simH(γ=0.5) | 0.31739 | 0.32625 | 0.32954 | 0.3303 | 0.32989
anaH(γ=0.5) | 0.31744 | 0.32624 | 0.32944 | 0.33024 | 0.32982
simL(γ=0.5) | 0.79447 | 0.96435 | 1.0569 | 1.1045 | 1.1265
anaL(γ=0.5) | 0.79398 | 0.96438 | 1.0566 | 1.1039 | 1.1261
sim(γ=0) | 1.1562 | 1.3889 | 1.5193 | 1.5817 | 1.6046
ana(γ=0) | 1.1563 | 1.3887 | 1.5199 | 1.5813 | 1.6044

## Slide 54: Numerical Result - vs.
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 14.1851 | 16.3387 | 17.249 | 17.6696 | 17.8797
ana(γ=0.5) | 14.1837 | 16.3389 | 17.2502 | 17.6698 | 17.8801
sim(γ=0) | 14.7874 | 17.7907 | 18.9027 | 19.2914 | 19.4379
ana(γ=0) | 14.7874 | 17.7916 | 18.9043 | 19.2921 | 19.4367
Chart: 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sim(γ=0.5) | 11.9087 | 13.7216 | 14.6856 | 15.1668 | 15.3809
ana(γ=0.5) | 11.9077 | 13.7219 | 14.684 | 15.1669 | 15.3832
simH(γ=0.5) | 3.9666 | 4.0793 | 4.1193 | 4.1296 | 4.1241
anaH(γ=0.5) | 3.9679 | 4.078 | 4.1181 | 4.128 | 4.1227
simL(γ=0.5) | 7.9421 | 9.6424 | 10.5663 | 11.0373 | 11.2568
anaL(γ=0.5) | 7.9398 | 9.6438 | 10.5659 | 11.0389 | 11.2606
sim(γ=0) | 12.3396 | 14.7477 | 16.0953 | 16.73 | 16.9694
ana(γ=0) | 12.3374 | 14.7428 | 16.0975 | 16.7304 | 16.9687